| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B200 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Betreiben und Instandhalten von Kompressoren für Druckluft |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Unkontrolliert bewegte Teile durch unter Druck stehende Schlauchverbindungen. Brandgefährdung durch Verpuffung und austretende Betriebsstoffe. Entnahme von Atemluft durch unbemerkten Verdichterbrand. Lärm während des Betriebes, wenn Gerätehauben nicht ordnungsgemäß geschlossen sind. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betrieb nicht ohne erforderliche Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen. Den Verdichter so aufstellen, dass das Ansaugen von leicht entzündlichen und entzündlichen Gasen und Dämpfen ausgeschlossen ist. Bei der Aufstellung auf Standsicherheit achten. Schläuche und Schlauchver-bindungen kontrollieren. Verdichter aufgrund der Lärmemission nicht mit geöffneten Hauben betreiben. Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventile schließen, Maschine muss in Leerlaufbetrieb gehen. Bei Inbetriebnahme das Aufpumpen gegen geschlossenen Schieber vermeiden. Kondensat- Ablass durch Pfützenbildung überwachen, Ausstöße abwarten. Wird der Kompressor zur Atemluftversorgung verwendet, muss ein entsprechender Aktivkohlefilter und ein Atemluftvorwärmer verwendet werden. Gehörschutz verwenden. |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen am Kompressor ist der Vorgesetzte zu informieren und der Kompressor nicht weiter zu verwenden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten, Verletzten bergen Erste Hilfe leisten, Unfall melden Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/Austausch durch (Vorgesetzten/Verantwortlichen) veranlasst werden. Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. |