| Firma: Arbeitsbereich: Drucksaal Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 GefStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: UV-Trockner an Druckmaschine Tätigkeit: Betrieb/Instandhaltung | Stand: B171 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Quecksilberdampfmitteldruckstrahler zur Härtung von UV-Farben und -Lacken |
| Gefährdungen |
|  | Physikalische Gefährdung: durch kurzwellige UV-Strahlung im Trockner Gefahrstoff Gefährdungen: durch die Bildung von Ozon im Trocknergehäuse |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur unterwiesenes Personal darf UV-Trockner betreiben; Instandhaltungsarbeiten sind durch Fachpersonal durchzuführen. Alle Abdeckungen zum Strahlenschutz müssen während des Betriebs angebracht sein. Sichtkontakt zum leuchtenden Strahler, auch beim Entstören vermeiden; ggf. Schutzbrille tragen (Typ: ). Regelmäßig Ozonkontrolle in der Nähe des Trockners mit einem Gasprüfröhrchen durchführen (Typ: ). Zur Vermeidung eines Brandes darf die volle Leistung des Trockners nur bei laufender Maschine auf das Druckgut abgegeben werden. Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Arbeitsende verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Entzündung des Druckguts z. B. aufgrund von Durchlaufstörungen, Anlage außer Betrieb setzen und mit CO2-Löscher löschen. Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Bei Verblitzen der Augen, beide Augen mit breiter Binde bedecken und Verletzten zum Augenarzt bringen. Nach Exposition mit erhöhter Ozonkonzentration Frischluft zuführen und Arzt aufsuchen. Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |
| Entsorgung |
|  | Defekte Quecksilberlampen sind Sondermüll und als Quecksilberabfall dem Entsorger oder dem Lampenhersteller zu übergeben. |