| Firma: Arbeitsbereich: Chromatieren Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handanlage, Chromatierbad Tätigkeit: Badbedienung | Stand: B027 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Chromatierung (Chromtrioxid, Schwefelsäure, in wässriger Lösung) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | – Krebs erzeugend, ätzend und giftig beim Einatmen von Aerosolen – Giftig beim Verschlucken und großflächigem Hautkontakt – Verätzungen und Vergiftungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten – Sensibilisierung bei Hautkontakt möglich – Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Beim Arbeiten am Chromatierbad stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Schürze, Stiefel, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen – Augenschutz (mit Seitenschutz) ggf. Gesichtsschutz tragen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf |
| Erste Hilfe |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen, ggf. Betriebsarzt aufsuchen – Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Einatmen: Frischluft, ggf. Arzt aufsuchen – Ersthelfer Notruf |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | – Mit Chromsäure verunreinigte Materialien in Sammelbehältnis geben – Entsorgung durch |