| Firma: Arbeitsbereich: Baustelle Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kabelgraben Tätigkeit: Reinigung von Kabelenden | Stand: B041 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Kabelreiniger in Spraydosen (Druckgaspackungen) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | – Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut – Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, narkotische Wirkung, Atembeschwerden möglich – Dämpfe sind entzündbar – Gase des Treibmittels sind extrem entzündbar (Propan/Butan-Gemisch) |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Schutzhandschue tragen. – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Hände nicht mit Lösemittel reinigen. – Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. – Sonstige Zündquellen (z.B. elektrische Betriebsmittel, Verwendung von Flüssiggas) vermeiden. |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel mit vorhandenem Feuerlöscher oder Sand löschen. Vorgesetzten informieren. Notruf |
| Erste Hilfe |
|  | Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen. Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren. Notruf |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Putzlappen und leere Gebinde getrennt, in verschließbaren Behältnissen sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle Tel.: zuführen. |