| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Werkstatt Tätigkeit: Entfetten | Stand: B103 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Ethanol |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putz- lappen) Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden (Zentrale Atemlähmung, Lungenödem, Nervenschäden) führen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungswege reizen. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen! Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Schlag und Reibung vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Vorratsmenge auf einen halben Schicht- bedarf beschränken! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen Augenschutz: Gestellbrille! Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Mit saugfähigem Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzanzug! Notruf: Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken; keine Hausmittel Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfälle dürfen nicht vermischt werden und müssen getrennt gesammelt werden! |