| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schuh- und Orthopädie- schuhmacher Tätigkeit: | Stand: B076 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Gummilösung (enthält Kohlenwasserstofflösemittel) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen Leicht entzündbar Reizt die Haut Gesundheitsschädlich; Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten Von Zündquellen fernhalten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Nachfüllbehälter dicht geschlossen halten |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Nur Entstehungsbrände mit Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Hautkontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, benetzte Körperteile mit Wasser und Seife waschen, rückfetten Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen Einatmen: Frischluft, Arzt verständigen Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nach Verschütten mit Universalbinder, Sand, Torf oder Sägemehl aufnehmen und in feuersicherem, geschlossenem Behälter verwahren Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |