| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Orthopädieschuhtechnik Leistenfertigung Tätigkeit: Leistenschleifen/-fräsen | Stand: B078 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Buchenholzstaub |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Buchenholzstaub ist als Krebs erzeugend eingestuft (Nasenschleimhautkrebs) Staub kann mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Absauganlage benutzen Arbeitsplatz durch Saugen regelmäßig von Spänen und Staubablagerung säubern (kehren oder blasen ist grundsätzlich nicht zulässig) Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Entstehungsbrände mit Pulverlöscher bekämpfen, dabei Staubablagerungen möglichst nicht aufwirbeln, Staubexplosionsgefahr! Bei kurzzeitig großen Staubmengen Partikelmaske P2 benutzen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Augenkontakt mit viel Wasser weit geöffnetes Lid spülen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Holzstaub und -späne in sammeln |