| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: PUR-Schuhboden- anspritzautomat Tätigkeit: Automaten bedienen | Stand: B110 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| B-Komponente Enthält vorvernetzte Isocyanate mit geringem Restmonomergehalt |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Gesundheitsschädlich beim Einatmen Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich Kann vermutlich Krebs erzeugen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten Absaugung regelmäßig überprüfen Augenschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und ggf. Schutzkleidung bei Reparatur und Wartungsarbeiten am Einspritzaggregat Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort informieren Bei Arztbesuch Etikett oder diese Betriebsanweisung vorzeigen Entstehungsbrand mit Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher bekämpfen Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Einatmen: Frischluft Hautkontakt: Benetzte Kleidungsstücke entfernen; benetzte Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen Verschlucken: Betroffene ruhig lagern und sofort Arzt hinzuziehen, Etikett oder Datenblatt vorzeigen Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Ausgehärtete Reste mit Spachtel entfernen Flüssige Verunreinigungen mit Sand abstreuen und aufnehmen; gute Lüftung |