| Firma: Arbeitsbereich: Stepperei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B127 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen von Maschinen in der Stepperei |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | An Steppmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser oder Rollfuß arbeiten. Beim Hochklappen des Maschinenoberteils • beide Hände benutzen, • Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. Beim Steppen • lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. Scheren • nur in Etuis etc. am Körper tragen, • nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. Bei der Sitzposition • auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rücklehne achten, • Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht. An Riegelmaschinen • darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. An Haken-/Öseneinsetz- und Nietmaschinen • muss arbeitstäglich der Handschutz auf Wirksamkeit geprüft und der zur Verfügung gestellte Gehörschutz benutzt werden. |
| Verhalten bei Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |
|  | Maschine grundsätzlich vorher ausschalten. Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten. Verletzte bergen. Erste Hilfe (Druckverband, Abbinden wenn nötig). Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |