| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karrenbalkenstanze Tätigkeit: Stanzen von | Stand: B208 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen der Karrenbalkenstanze |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Schneiden der Hände an den Stanzmessern Quetschen und Scheren der Hände beim Stanzvorgang Quetschen und Scheren der Hände bei der Karrenfahrt Fußverletzungen durch herab fallende Stanzmesser |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nicht über den Messerrücken greifen, Stanzmesser seitlich anfassen Stanzmesser nicht am Ende des Stanztisches ablegen Sichere Messerablage verwenden Verkleidung an der Rückseite nicht entfernen |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln oder Störungen an der Maschine: Ausschalten. Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Not-Aus betätigen. Erste Hilfe leisten. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal Vor Reparaturen vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss sichern Maschine von der Druckluftversorgung trennen und entlüften |