| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schärfmaschine Tätigkeit: Schärfen von Lederteilen | Stand: B209 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen der Schärfmaschine |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Schneiden der Finger am Glockenmesser Brandgefahr durch Staubansammlung |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Darauf achten, dass Schärffuß und Führung richtig eingestellt sind Bei Reinigungsarbeiten das Messer abdecken Staubsammelbehälter am Schichtende entleeren. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln oder Störungen an der Maschine: Ausschalten. Störungen nur vom Fachmann beseitigen lassen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Not-Aus betätigen. Erste Hilfe leisten. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal Vor Reparaturen vom Stromnetz trennen: Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss sichern Maschine von der Druckluftversorgung trennen und entlüften |