| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B095 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Natriumbisulfitlauge 38%–40% Natriumhydrogensulfit-Lösung |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Achtung | Wirkt ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute Dämpfe wirken stark reizend auf Atemwege Entwickelt bei Kontakt mit Säuren giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen Gute Lüftung des Arbeitsbereiches erforderlich Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Nach Auftreten von Schwefeldioxid (stechender Geruch) Arbeitsbereich verlassen Atemschutzgerät (Filter E, Kennfarbe gelb) erforderlich, bei Konzentrationen über 0,5 Vol% umluftunabhängiges Atemschutzgerät einsetzen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Augenkontakt: Augen sofort mehrere Minuten gründlich unter fließendem Wasser spülen; Arzt aufsuchen Hautkontakt: betroffene Stellen mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Sofort viel Wasser trinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Nach Einatmen von Schwefeldioxid Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Verschüttete Lösung mit Natriumbicarbonat neutralisieren; niemals unverdünnt in Ausguss gießen, da Gefahr der Schwefeldioxid-Entwicklung durch Zusammentreffen mit Säure |