| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Hochfrequenztrockner Tätigkeit: | Stand: B139 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen des Hochfrequenztrockners |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Verbrennungen/Herzstillstand durch Funkenüberschlag (Hochspannung an den HF-Elektroden). Brandgefahr durch Überhitzung der Ware. Quetschen/Einziehen durch Antriebs- und Leitwalzen des Transportbandes. Störung der Funktion von Herzschrittmachern. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bedienung nur durch eingewiesenes Personal und nur gemäß den Arbeitsanweisungen des zuständigen Meisters. Dem Bedienpersonal sind Eingriffe in den Trockentunnel untersagt – auch bei abgeschalteter Anlage! Wartung, Reinigung im Bereich des Trockentunnels ausschließlich unter Aufsicht durch elektrotechnisches Fachpersonal. Aufenthaltsverbot für Personen mit Herzschrittmachern. |
| Verhalten bei Störungen und im Brandfall |
|  | Bei Störungen: Anlage abschalten – Meister herbeiholen – Keine eigenen Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen. Im Brandfall: Maschine unverzüglich leerfahren – am Hauptschalter abschalten – Löschen wie geübt – Vorgesetzten alarmieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten (Hauptschalter). Verletzten bergen. Erste Hilfe leisten (bei Atemstillstand und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen). Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltung nur durch geschultes Werkstattpersonal. |