| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von Metall- gerüsten | Stand: B012 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Reiniger enthält Amidosulfonsäure |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Achtung | Reizt Augen, Haut und Schleimhäute Kann für Wasserorganismen schädlich sein |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Hautkontakt zum Pulver und zugeführter Flüssigkeit vermeiden – Reinigungsgerät gegen Umfallen gesichert aufstellen – Herstellerangaben zu Beizzeiten beachten – Schutzbrille mit Seitenschutz tragen – Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit nicht metallischen Hilfswerkzeugen (Zange, Pinzette etc.) – Reinigungsgerät während des Reinigungsvorganges geschlossen halten – Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | – Verschüttetes Beizmittel mit Vernichterlösung neutralisieren – Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen – Vorgesetzten informieren |
| Erste Hilfe |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | – Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis sammeln – Volle Behältnisse werden durch Tel.: entsorgt |