| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Klebeplatz Tätigkeit: Kleben von Metallklein-teilen | Stand: B016 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| 2 Komponentenkleber auf Epoxidharzbasis |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Achtung | – Dämpfe von Harz und Härter sind gesundheitsschädlich – Hautkontakt führt zu akuter und allergischer Hautschädigung – Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation geben |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette etc.) ausschließen – Schutzhandschuhe tragen – Nur bei guter Lüftung verarbeiten; Arbeitsplatzabsaugung einschalten – Gebinde für Härter und Harz weit möglichst geschlossen halten – Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) – Gleichzeitige Anwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutzmitteln nur nach betriebsärztlicher Beratung Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Sonstige Zündquellen fernhalten |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | – Verschüttetes (Harz oder Härter) mit Papiertuch aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen |
| Erste Hilfe |
|  | – Harz oder Härter im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausgiebig ausspülen; Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen – Verschmutzte Hautpartien mit Reinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen – Bei Unwohlsein Vorgesetzten informieren Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | – Mit Harz oder Härter verschmutzte Gegenstände sowie Papiertücher und Einweghandschuhe in Sammelbehälter geben – Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen. |