| Firma: Arbeitsbereich: Netzbau, Montage Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Vergießen einer Kabelmuffe | Stand: B002 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| 2 Komponenten-Gießharz (A und B) Komponente B: Aromatisches Polyisocyanat, 4,4‘-Diphenylmethandiisocyanat |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Die Gefährdung geht von Komponente B (kleines Behältnis) aus – Gesundheitsschädlich beim Einatmen – Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut – Sensibilisierende und allergisierende Wirkung möglich – Bei besonders veranlagten Personen (Allergiker, Asthmatiker) sind asthmatische Anfälle, Atemnot möglich |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Arbeitsanzug tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) Gummihandschuhe mit Stulpen tragen Korbbrille tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Gießharz vor Feuchtigkeit und Regen schützen Bei Arbeiten im Zelt: Bodenabsaugung einsetzen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken Besonders veranlagte Personen (Allergiker, Asthmatiker) dürfen keine Anmisch- und Vergießarbeiten ausführen |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Beim Verschütten größerer Mengen Komponente B (mehr als 2 Liter): – Kabelgraben sofort verlassen und Vorgesetzten informieren. – Verschüttetes vom Grabenrand aus mit feuchtem Sand abdecken und mit Vernichterlösung übergießen; kontaminierten Sand nach 30 Minuten ausheben und in offenen Behältern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Wassereintrag in Komponente B: Maßnahmen wie oben |
| Erste Hilfe |
|  | Spritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser aus mitgeführter Augenspülflasche ausspülen; umgehend Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen Verunreinigung mit Gießharz oder Komponente B: – Kleidung sofort wechseln; – Haut: mit Tuch oder Papier abwischen, dann mit Wasser und Seife reinigen. Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden sofort Kabelgraben verlassen; Vorgesetzten informieren; Notruf |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Isocyanatreste im Behältnis Komponente B mit noch flüssigem Harzgemisch versetzen und aushärten lassen. Abfallgebinde unverschlossen zur betrieblichen Sammelstelle, , bringen. |