| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bügelpresse Tätigkeit: Bedienen | Stand: B101 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Tätigkeiten an Bügelpressen (auch Fixier- oder Patchpressen) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Stoßen und Quetschen von Fingern oder Händen mit Verbrennungen bzw. Verbrühungen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. Nicht Ringe, Schmuckstücke, lange Halsketten oder offene lange Haare tragen. Nicht zwischen die Arbeitsflächen greifen, Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück Falten gezogen hat, und nicht zum Spannen oder Richten in mehrlagige Wäschestücke greifen. Bügelpresse mit Handfolgeschaltung darf jeweils nur eine Person betätigen. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Presse stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern Wäschestücke nicht bei sich öffnenden Arbeitsplatten entnehmen Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Presse ausschalten (NOT-HALT). Verletzten befreien. Brand- bzw. Brühverletzungen mit sauberem kaltem Wasser spülen. Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen Hauptschalter ausschalten Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen ggf. Steckverbindung trennen und kenntlich machen Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung |