| Firma: Arbeitsbereich: Näherei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Nähmaschinen Tätigkeit: Nähen | Stand: B126 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Bedienen von Maschinen in der Näherei |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | An Nähmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser arbeiten. Beim Hochklappen des Maschinenoberteils • beide Hände benutzen, • Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. Beim Nähen • lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. Lose Nadeln • nicht in den Mund nehmen; Nadelkissen oder besondere Behältnisse benutzen. Scheren • nur in Etuis etc. am Körper tragen; • nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. Bei der Sitzposition • auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rückenlehne achten; • Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht. An Riegel- und Knopfannähmaschinen • darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. |
| Verhalten bei Spulen-/Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |
|  | Maschine grundsätzlich vorher ausschalten Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten Verletzte bergen Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden, wenn nötig). Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer: |