| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Tätigkeit: Reinigung | Stand: B160 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Reinigung von RLT-Anlagen |
| Gefährdungen |
| Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Chemische Gefährdungen: gesundheitsgefährdende Wirkung durch verwendete Reinigungsmittel sowie sonstige Gefährdungen durch Arbeitsstoffe aus dem Produktionsbereich. Bei stoffspezifischen Gefährdungen entsprechende Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen beachten. Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen oder Absturz aus großer Höhe (z. B. Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen). |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur unterwiesenes Personal darf die Reinigungsarbeiten durchführen. Bedienungsanleitung der Anlage beachten. Die Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei der Dosierung/Anwendung von Reinigungsmitteln unbedingt Herstellerangaben beachten (siehe auch B 162 RLT-Reinigungsmittel). Kann das Aufwirbeln von Stäuben nicht vermieden werden, ist ein Atemschutz (Typ: ) zu verwenden. Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen. Schutzbrille, Handschuhe (Typ: ), bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ: z. B. Typ 5 – partikeldicht). Dieser ist nach Arbeitsende fachgerecht zu entsorgen. Sicher stellen, dass Reinigungs-/Desinfektionsmittelreste abgespült und abgetrocknet werden, damit nach Wiedereinschalten der Anlage keine Verschleppung statt findet. Beim Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen geeignete Aufstiegshilfe ( ) benutzen PSAgA nutzen, sofern vom Vorgesetzten angewiesen. Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Vorgesetzten informieren. Bei Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Bei Bränden, wenn möglich Verletzte bergen, Bereich verlassen, Feuerwehr informieren. Verbrennungswunden mit einer sterilen Kältekompresse kühlen, Arzt aufsuchen. Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |
| Entsorgung |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |