| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Lüftungszentrale Tätigkeit: Filterwechsel | Stand: B161 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Filterwechsel an RLT-Anlagen |
| Gefährdungen |
|  | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Chemische Gefährdungen: durch aufgewirbelten/ abgelagerten Staub/ Gefahrstoffe. Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur geschultes Personal darf den Filterwechsel durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B). Bedienungsanleitung der Anlage beachten. Handschuhe benutzen (Typ: ). Schutzbrille und Atemschutz verwenden (Typ: , z.B. partikelfiltrierende Halbmaske, FFP2). Bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ: z. B. Typ 5 – partikeldicht), nach Arbeitsende entsorgen. Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen. Kontamination des Umgebungsbereiches durch verschmutzte Filter vermeiden. Gebrauchte Filter vorsichtig in Foliensack einpacken, Aufwirbeln von Stäuben vermeiden. Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Vorgesetzten informieren. Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: ,Tel.: |
| Entsorgung |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe, Atemschutz sowie Filter sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |