| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Entfernen von Staubablagerungen | Stand: B158 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Brennbare Stäube; Gesundheitliche Gefährdungen werden in dieser Betriebsanweisung nicht betrachtet. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Explosionsgefahr durch Aufwirbeln trockner, lockerer Staubablagerungen Rutschgefahr durch fett- oder ölhaltige Stoffe Rutschgefahr durch Staubablagerungen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Staubablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden. Nicht abblasen, keine Druckluft verwenden, nicht kehren! Entstauber Fabrikat verwenden. In Arbeitsbereichen, die entsprechend des Explosionsschutzdokumentes in die Zone 22 eingeteilt sind: mindestens Sauger in zündquellenfreier Bauweise Typ 22 bzw. mit ELP Dc verwenden. In Bereichen ohne Zoneneinteilung: Entstauber verwenden, deren staubbeladener Bereich frei von Zündquellen ist. Auswahl der Filterklasse nach weiteren Gefahreneigenschaften der Stäube mindestens L. Fett- und ölhaltiger Staub: Wenn möglich, wie trockenen Staub aufsaugen. Alternativ feucht wischen. Verbleibende Fett- oder Ölreste am Boden entfernen. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten persönliche Hygienemaßnahmen durchführen (z.B. Hände und Gesicht waschen, stark verschmutzte Kleidung reinigen oder wechseln). Keine Lebensmittel in Bereichen mit Staubverschmutzungen lagern oder einnehmen. |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Feuer sofort Vorgesetzten und Mitarbeiter informieren, Bereiche über Fluchtwege verlassen, Sammelplatz aufsuchen. Bei Mängeln, Leckagen oder Störungen sofort Vorgesetzten informieren. |
| Erste Hilfe |
|  | Bei Stäuben von Gefahrstoffen: stoffbezogene Betriebsanweisung beachten. Bei Brand oder Explosion: ggf. Verletzte bergen (Selbstschutz beachten); Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Notruf: |