| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B069 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Chlorbleichlauge Natriumhypochlorit-Lösung (> 10% akt. Chlor) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase (Chlorgas) Kann Brand fördernd wirken Sehr giftig für Wasserorganismen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Arbeiten mit Natriumhypochlorit-Lösung dichtsitzende Schutzbrille/ Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Stiefel und Schürze tragen Zutrittsverbot für Unbefugte/Rauchverbot Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Ausgelaufenes Natriumhypochlorit mit viel Wasser wegspülen, ständig frische Luft zuführen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife reinigen Augen unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen Arzt verständigen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |