| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Chemischreinigungs- maschine Tätigkeit: Be- und Entladen | Stand: B072B |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Kohlenwasserstofflösemittel (KWL) Flammpunkt bis 60 °C |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Flüssigkeit und Dampf entzündbar Bei Kontakt mit Zündquellen Brand- und Explosionsgefahr Entfettet die Haut, Gefahr der Ekzembildung Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Von Zündquellen fernhalten; absolutes Rauchverbot Beim Be- und Entladen nicht in die Trommel hineinbeugen Hautkontakt vermeiden, bei direktem Lösemittelkontakt Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR) tragen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Im Brandfall mit Trockenlöschmittel, Kohlensäure oder Schaum löschen Nach Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen Bei Auslaufen kleiner KWL-Mengen Durchlüftung des Betriebsraums so weit wie möglich erhöhen Bei Auslaufen größerer, heißer KWL-Mengen sofort den Raum verlassen; Feuerwehr verständigen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Benetzte Kleidung wechseln und gründlich reinigen Nach Einatmen konzentrierter Dämpfe für Frischluft sorgen Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Kohlenwasserstoffhaltige Abfälle in feuersicheren, geschlossenen Behältern verwahren und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |