| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wäscherei Tätigkeit: Waschmitteldosierung | Stand: B074 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Peroxyessigsäurehaltiges Bleich- und Desinfektionsmittel % (wässrige Lösung von Wasserstoffperoxyd, Peroxyessigsäure und Essigsäure) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Verursacht schwere Ätzungen der Haut und schwere Augenschäden Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Hautkontakt und Verschlucken Bei Kontakt mit leichtbrennbaren Materialien Brandgefahr Zersetzung (Sauerstoffentwicklung) bei Kontakt mit Schwermetallsalzen (Rost) Sehr giftig für Wasserorganismen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille mit Seitenschutz tragen Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich sofort verlassen Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Einatmen Frischluft zuführen; nach massivem Kontakt mit Dämpfen muss in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden Benetzte Kleidung sofort entfernen Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen Bei Augenkontakt mind. 10 Minuten mit fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Übernimmt , Abfälle nicht in den Ausguss schütten |