| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Muldenmangel Tätigkeit: Bedienen der Mangel | Stand: B135 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Tätigkeiten an Muldenmangeln |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Einzug von Fingern oder Händen mit Quetschungen und Verbrennungen; Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. Eng anliegende Kleidung tragen. Nicht nachgreifen beim Eingeben, wenn ein Wäschestück falsch eingezogen wird. Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. Vor dem Einschalten des Rückwärtsganges sich überzeugen, dass niemand sich auf der Rückseite im Bereich der Walze aufhält. Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Mangeltuch wechseln, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten der Walze kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Mangel ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Maschine entfernen, zuerst Mangel abschalten Nicht bei laufender Maschine zwischen Eingabemaschine und Mangel oder zwischen Mangel und Faltmaschine kriechen Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Mangel ausschalten (Not-Halt drücken). Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen Mangel, Eingabe- und Faltmaschine mittels Hauptschalter ausschalten Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |