| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B140 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Trockenschränke und Tumbler in Textilreinigungen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Brand- und Explosionsgefahr Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Dämpfen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Trockenschränke und Tumbler nur für Kleidungsstücke aus der Nassreinigung (Waschmaschine) benutzen. Trockenschränke und Tumbler nicht mit Kleidungsstücken aus KWL- oder Per-Reinigungsmaschinen beladen. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Trockenschrank oder Tumbler abschalten und den Vorgesetzten benachrichtigen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Trockenschrank ausschalten. Verletzten retten. Räume verlassen. Erste Hilfe leisten. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Flusenrückstände regelmäßig entfernen. Wartung nach Herstellerangaben durchführen. |