ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Bügel- puppen und Hosen- toppern | Stand: B232 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Tätigkeiten an Bügelpuppen / Hosentoppern |
| Gefährdungen |
|  | Quetschung von Fingern oder Händen an Klemmvorrichtungen Verbrennung an heißen Oberflächen oder am ausströmenden Wasserdampf Lärmgefährdung durch lautes Ausströmen des Wasserdampfes |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Schutzeinrichtungen wie Reißleinen immer zu Schichtbeginn ohne Selbstgefährdung auf Funktion prüfen. Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen Im Dämpfprozess nicht mit den Händen an das Wäschestück fassen. Nach dem Nachbügeln mit dem Handbügeleisen dieses sicher wieder ablegen. Nur bei vorhandener Lärmgefährdung: Gehörschutz tragen oder vom Betrieb festgelegtes Zeitintervall in einer Schicht für die Tätigkeitsdauer nicht überschreiten. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. Wäschestücke nicht im Dämpfprozess berühren oder entfernen, zuerst die Maschine ausschalten und abkühlen lassen. Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Bügelpuppe oder Hosentopper ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten und Abkühlzeitintervall einhalten, Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter einhängen. Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften. Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten. Vor Übergabe an Bedienpersonal einwandfreie Funktion durch Probelauf absichern. |