ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Bedienen von Faltautomaten | Stand: B233 |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Tätigkeiten an Faltautomaten für Kleinteile / für schmale Flachwäsche |
| Gefährdungen |
|  | Einzug und Quetschungen von Fingern oder Händen Aufwickeln von Haaren an Umlenkwalzen und Förderbändern |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Handschutzeinrichtungen immer zu Schichtbeginn gefahrlos selbst auf Funktion prüfen. Keine Ringe, lange Ketten, Schals, Tücher oder offene lange Haare tragen. Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück falsch eingelegt oder gefaltet wird. Nicht in doppellagige Wäschestücke greifen. Bei Wartungsarbeiten mit mehreren Personen, z. B. beim Wechseln von Gurten, auf eindeutige Absprachen achten. Vor dem Einschalten zum Probelauf kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrbereich aufhält. |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Faltmaschine ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. Verklemmte Wäschestücke nicht bei laufender Faltmaschine entfernen, zuerst die Maschine ausschalten. Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Faltmaschine ausschalten (durch Drücken des Not-Halts). Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Erste Hilfe leisten und Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. Vor Reparaturen Faltautomaten mittels Hauptschalter ausschalten, Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten in den Hauptschalter einhängen. Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften Absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung. |