| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Laminierarbeiten mit Epoxidharzprodukten | Stand: B040 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Epoxidharzprodukte (lösemittelfrei) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Hautkontakt oder Einatmen kann zu Gesundheitsschäden, Harz- und Härter-Komponenten können zu Allergien führen. Die Härter-Komponente verursacht Verätzungen der Augen, der Haut und der Schleimhaut, d. h. bei Kontakt kann das Hautgewebe sowie die Schleimhaut zerstört werden. Selbstentzündungsgefahr bei größeren Mengen von angemischten Harzen. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Rollen, langstielige Pinsel etc.) ausschließen. Komponenten nur an abgesaugten Mischplätzen zusammenfügen bzw. Ab- und Umfüllen – dabei Verspritzen vermeiden. Gefäße mit flüssigen Harzen nicht offen stehen lassen, immer abdecken oder verschließen. Berührung mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden. Augenschutz: Schutzbrille ; bei Spritzgefahr Gesichtsschutz Handschutz: Schutzhandschuhe Typ Körperschutz: Je nach Laminierarbeit entweder Einweganzug oder Kunststoffschürze und Unterarmstulpen, Gesichtsschutz Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege nach der Arbeit Nichtverbrauchte Restmengen von gemischten Harzen aus dem Arbeitsbereich entfernen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Mit saugfähigem Material (Granulat) aufnehmen. Im Brandfall vorhandenen Feuerlöscher benutzen. Vorgesetzten informieren. Achtung: Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe. Notruf |
| Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, flüssiges Harz/Härter-Gemisch mit saugfähigem Material (Papierhandtuch) abtupfen, möglichst nicht reiben, anschließend intensiv mit Wasser spülen, keine Lösemittel/Verdünner verwenden. Augenkontakt: Mindestens 10 Minuten mit fließendem Wasser bei geöffneten Augenlidern spülen – in jedem Fall danach Augenarzt aufsuchen. Einatmen: Frischluft Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, Mund ausspülen, nicht trinken. Ersthelfer Notruf |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfälle nicht in Ausguss schütten sondern sofort in spezielle Behälter geben. Behälter von Tel.: abholen lassen bzw. ausgehärtete Reste ordnungsgemäß entsorgen. |