| Firma: Arbeitsbereich: Elektro- und Elektronik- fertigung Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Handlötplatz Tätigkeit: Kolbenlöten von Hand mit bleihaltigem Weichlot | Stand: B047 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Bleihaltiges Weichlot: Flussmittel: |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Beim Löten entstehen Dämpfe und Rauche, die z.B. Kopfschmerzen, Augenreizungen oder Übelkeit hervorrufen können. Insbesondere oberhalb der Verarbeitungstemperatur können Feinstäube, Aldehyde sowie Bleiverbindungen auftreten, die als fruchtschädigend beim Menschen eingestuft sind. Das Einatmen sowie der Hautkontakt mit dem Flussmittel (Kolophonium) kann sensibilisierend wirken. Flussmitteldämpfe können die Augen reizen. Beim Berühren der Lötspitze oder des Lotes besteht Verbrennungsgefahr. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Verarbeitung nur nach Arbeitsanweisung, d.h. saubere Lötspitzen verwenden, vorgegebene Löttemperatur einstellen. Nur bei eingeschalteter Absaugung löten. Absaugerfassung dicht an die Lötstelle heranführen. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden. Berühren des Gesichtes, Mund und Nase mit den Händen bei der Arbeit vermeiden Hände gründlich waschen insbesondere vor Pausen und bei Arbeitsschluss Hautschutzmittel benutzen! Schutz vor der Arbeit: Reinigung vor Pausen und bei Arbeitsschluss: Pflege nach der Arbeit: Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig (täglich) reinigen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren Abfallbehälter für Lot immer dicht verschlossen halten Tätigkeiten mit bleihaltigen Loten sind für Schwangere untersagt. |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Im Brandfall den vorhandenen Feuerlöscher verwenden, Vorgesetzen informieren Notruf |
| Erste Hilfe |
|  | Mit Lot oder Flussmittel verschmutzte Hautbereiche mit Wasser und Hautreinigungsmittel abwaschen Bei Schwindel oder Übelkeit Betroffene an die frische Luft bringen und evtl. Arzt aufsuchen Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Lotreste und bleihaltige Abfälle in Sammelbehälter entsorgen. |