| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kesselhaus Tätigkeit: Wechsel des Vorratsbehälters | Stand: B089 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Levoxin 15 (15% Hydrazinlösung in Wasser) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | Kann Krebs erzeugen und beim Hautkontakt Allergien auslösen Giftig beim Verschlucken, beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut Hydrazin wirkt stark haut- und schleimhautreizend und verursacht Verätzungen bei längerem Hautkontakt Bei Raumtemperatur Zersetzung in Wasserstoff und Ammoniak möglich Gefährliche Reaktionen mit Schwermetallionen und Oxidationsmitteln |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei Tätigkeiten mit Levoxin Korbbrille und Gummihandschuhe tragen Vorratsbehälter dicht geschlossen halten und an kühlem, gut gelüftetem Ort aufbewahren Levoxin nur an der dafür vorgesehenen geschlossenen Umfüll- und Dosieranlage einsetzen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an mit Levoxin verunreinigten Anlagenteilen dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis durchgeführt werden Durch Levoxin verunreinigte Arbeitsmittel nach Beendigung der Arbeiten mit viel Wasser reinigen Werdende Mütter dürfen nicht mit Levoxin umgehen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Im Brandfall Gefahrenbereich verlassen, den Vorgesetzten informieren Kleine Brände mit Wasser löschen Verschüttetes Levoxin mit Wasser auf ca. 1 % verdünnen und anschließend mit Chlorbleichlauge oxidieren. Es entstehen Stickstoff, Wasser und Kochsalz Bei Leckagen oder unklaren Verhältnissen immer Atemschutz (Filtergeräte mit Filtertyp K) verwenden Notruf: |
| Erste Hilfe |
|  | Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ca. 15 Minuten mit Wasser spülen. Augenarzt konsultieren Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen Nach Einatmen Verletzten an frische Luft bringen. Evtl. Sauerstoff inhalieren lassen Nach Verschlucken Mund sofort kräftig mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Arzt konsultieren Notruf: Ersthelfer: |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfälle und Rückstände, die Levoxin enthalten können, nur in die dafür vorgesehenen geschlossenen Behälter entsorgen |