| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. GefStoffV, TRGS 555 und BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B228 |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| wassergemischter Kühlschmierstoff (KSS), Konzentrationsbereich: ________ % Handelsname: _________________________ |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Hautkontakt beeinträchtigt die Schutzfunktion der Haut: langfristige Einwirkung kann zu Hauterkrankungen führen, bereits kurzzeitige Einwirkung kann zu Sensibilisierungen führen. Schon geringfügige Hautverletzungen, z.B. durch Späne oder Abrieb, erhöhen das Risiko einer KSS-bedingten Hauterkrankung und der Aufnahme des KSS in den menschlichen Körper. Das Abblasen KSS-benetzter Haut mit Druckluft kann Hautschäden verursachen. Das Abblasen von KSS-benetzter Kleidung reichert diese mit Sauerstoff an und erhöht so deren Brandrisiko. Das Einatmen von KSS-Dampf und -Aerosolen kann zu Schleimhaut- und/oder Atemwegsreizungen führen. Mikroorganismen können zu Infektionen oder zu allergischen Erkrankungen führen, z.B. bei geschädigter Haut oder beim Einatmen. Verschütteter oder ausgelaufener KSS verursacht eine Rutschgefahr und kann Erdreich und Gewässer verunreinigen. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vorhandene Schutzeinrichtungen verwenden, wie z.B. Absauganlagen. Hautkontakt auf ein Minimum beschränken, dazu gehören: Haut nie mit KSS reinigen, Hände nur mit sauberen Textil- oder Papiertüchern abtrocknen, gebrauchte Textil- oder Papiertücher, auch Putzlappen, nicht in die Kleidung stecken, Werkstücke, Maschinen, Haut oder Kleidung nicht mit Druckluft abblasen, KSS-durchtränkte Kleidung sofort wechseln. Zu Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende Schutzmaßnahmen nach Hautschutzplan durchführen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen, keine Lebensmittel aufbewahren. Keine Abfälle, wie z.B. Zigarettenkippen, Lebensmittel, Taschentücher, in den KSS-Kreislauf gelangen lassen. KSS nicht in die Kanalisation entsorgen. |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen, z.B. Ausfall der Absaugung, oder auffälligen Veränderungen des KSS, wie z.B. Aussehen, Geruch, Fremdöl, den Vorgesetzte/-n informieren. Verschüttete/ausgelaufene KSS mit Bindemittel Typ ___________________ aufnehmen, Schutzhandschuhe Typ ______________________ tragen. Bei Auslaufen größerer KSS-Mengen Vorgesetzte/-n benachrichtigen. Notruf |
| Erste Hilfe |
|  | Bei Hautveränderungen, z.B. raue Haut, Juckreiz, Brennen, Bläschen, Schuppen, Schrunden, Vorgesetzte/-n und Betriebsarzt/-ärztin informieren. Hautverletzungen fachgerecht versorgen lassen. Nach Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Oben genannte Ereignisse im Verbandbuch dokumentieren. Ersthelfer: _________________________ , _________________________ , _________________________ Notruf |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Zu entsorgende KSS dürfen nur in gekennzeichneten Behältern gesammelt werden. Benutzte Putztücher in gekennzeichneten Behältern sammeln. Verwendete Bindemittel in gekennzeichneten Behälter geben. |