Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Herstellung elektronischer Bauteile

Tätigkeit:	Vergießen von Kondensatoren

Vergießen von Hand in Gehäuseteile mit PUR-Gießharz. Das PUR-Gießharz sowie der Härter werden aus Druckbehältern dem Vergießkopf zugeleitet und hier gemischt. Das Vergießen der Kondensatoren erfolgt über die automatische Dosierung. Die Dosieranlage wird abgesaugt, ebenso die Behälter für Reste und verunreinigte Reinigungstücher. Die vergossenen Kondensatoren verbleiben im Arbeitsbereich. Am Ende der Schicht sowie vor Pausen erfolgt eine Reinigung des Dosier- kopfes. Gelegentliche Spritzer werden mit Einweg-Papiertüchern aufgenommen.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| PUR-Vergussmasse | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt | Verwendungsmenge: |
| PUR-Härter 300 enthält: Diphenylmethandiisocyanat (MDI) Ethanol | Karzinogenität, Kat. 2; H351 Akute Toxizität, Kat. 4 (inhalativ); H332 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kat. 2; H373 Augenreizung, Kat. 2; H 319 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kat. 3; H335 Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2; H315 Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1; H334 Entzündbare Flüssigkeit, Kat. 2; H225 | 5 kg/Schicht Mischungsverhältnis 50:50 100 ml/Schicht |

## Gefahren durch Inhalation

Einatmen und Hautkontakt zu Isocyananten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Expositionsdauer beträgt

8 Stunden. Messungen der Isocyanatkonzentration ergab eine Konzentration < 0,005 mg/m3 (kleiner Bestimmungs- grenze). Die geringe Menge Ethanol führt zu keiner zusätzlichen Gefährdung.

## Gefahren durch Hautkontakt

Es besteht eine mittlere Hautgefährdung durch Hautkontakt gemäß TRGS 401.

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

nicht gegeben

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Ersatzstoffe stehen für den Verguss der Kondensatoren nicht zur Verfügung. | Unternehmer |
| Die Dosieranlage entspricht dem Stand der Technik, CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung liegen vor. | Unternehmer |
| Die Verarbeitung der Vergussmasse erfolgt nach Herstellerangaben (siehe Arbeitsanweisung). | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Nutzung der vorhandenen Absaugung. | alle Mitarbeiter |
| Jährliche Prüfung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeitsnachweises. | Unternehmer, jährlich |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Betriebsanweisung hängt aus, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erfolgt. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Hautschutz wird nach Hautschutzplan umgesetzt. Für Reinigungsarbeiten stehen Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk Schichtdicke 0,5 mm zur Verfügung. | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge G 24. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Abfallgebinde sind abgesaugt und gekennzeichnet. | Unternehmer |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |
| TRGS 430 Isocyanate – Exposition und Überwachung DGUV Information 213-078 Polyurethane Isocyanate (Merkblatt M 044 der Reihe „Gefahrstoffe“) |

# Text boxes

Gefährdungs-beurteilung

Vergießen von Kondensatoren

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-01

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-01