Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Werkzeugbau/Schleifmaschine

Tätigkeit:	Schleifen mit wassergemischten KSS (wg-KSS)

Werkstücke werden aufgespannt und der Schleifvorgang gestartet. Nach ca. 10 Minuten werden die Werkstücke abge- nommen und vermessen, der nächste Schleifvorgang eingeleitet. Zwischenzeitlich werden im Arbeitsbereich andere Tätigkeiten ausgeführt und der Schleifvorgang beobachtet.

In der ca. 200 m2 großen und 4 m hohen Halle befinden sich noch zwei Rundschleifmaschinen, zwei Drehautomaten und ein CNC-Bearbeitungszentrum.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Wassermischbarer KSS (wm-KSS) „Schleifsuper“, Fa. Gut | EG-Sicherheitsdatenblätter (betriebliches Gefahrstoffverzeichnis) | Einzelbefüllte Schleifmaschine mit 200 Liter, 5 % wg-KSS |
| KSS-Zusatz: Biozid „Ex“ |  | 100 Liter Konzentrat im Lager |

### Gefahren durch Inhalation

Einatmen von KSS-Dämpfen und -Aerosolen ist nicht ausgeschlossen. In wg-KSS können krebserzeugende Nitrosamine entstehen (siehe TRGS 611). Die Expositionsdauer beträgt 8 Stunden. Messungen nach der TRGS 402 ergaben 25 mg/m3 für die Summe aus KSS-Dampf und -Aerosol (siehe Messbericht Nr. 16-12-12 vom 16.12.2012). Der Luftgrenzwert von

10 g/m³ (DGUV Regel 109-003) wird nicht eingehalten.

An den benachbarten Maschinen werden ebenfalls wg-KSS (Schleifsuper, Fa. Gut an den Rundschleifmaschinen) und nichtwassermischbare KSS (Öl-Plus, Fa. Gut an den Drehautomaten und an Bearbeitungszentrum) eingesetzt. Diese Ma- schinen sind zwar gekapselt jedoch nicht abgesaugt. Messungen in diesen Arbeitsbereichen ergaben Werte von 30 mg/m3 und 28 mg/m3 (siehe Messbericht 18-12-12 vom 18.12.2012). Der Luftgrenzwert von 10 g/m³ (DGUV Regel 109-003) wird nicht eingehalten.

### Gefahren durch Hautkontakt

Ein Hautkontakt ist gegeben, der Hautkontakt zu wg-KSS beträgt rund 5 Stunden. Es besteht eine mittlere Hautgefährdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Brand- und Explosionsgefahren bestehen bei wg-KSS wegen des über 80 %igen Wasseranteils nicht. An den benachbarten Maschinen mit nichtwassermischbaren KSS sind die Brand- und Explosionsgefahren in einem gesonderten Explosions- schutzdokument zu beschreiben.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Nach TRGS 611 und DGUV Regel 109-003 wurde das wg-KSS mit den geringsten Gesundheitsgefahren ausgewählt. Es wurde Wert auf eine besonders gute Hautverträglichkeit gelegt! Die eingesetzte Schleifmaschine entspricht dem Stand der Technik; CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung liegen vor. | Unternehmer |
| Der Einsatz der wg-KSS erfolgt entsprechend TRGS 611. KSS-Management erfolgt durch Fachkundige Person nach DGUV Regel 109-003 (Lehrgang 224 bei der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse). | Herr „Kühl“ (KSS-Fachkundiger) |
| Es soll eine Arbeitsplatzabsaugung mit Erfassung über Saugrüssel und Fortleitung nach außen installiert werden. In der Auftragsvergabe wird auf Einhaltung der DGUV Regel 109-002 bestanden. | Herr „Lüftung“ Termin: xx.xx.xxxx |
| Jährliche Prüfung der Absauganlage mit Dokumentation. | Prüfungen (jährl.): durch Fa. Asutek |
| Hautschutz wird nach Hautschutzplan umgesetzt. | Unternehmer, unterstützt durch Betriebsarzt |
| Arbeitsanzüge werden bereitgestellt. Für Tätigkeiten mit Bioziden stehen Schutzbrille und Schutzhandschuhe zur Verfügung. Waschgelegenheiten sind vorhanden, Einhalten der Hygienemaßnahmen wird regelmäßig überprüft. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Einhaltung des Rauch-, Ess- und Trinkverbotes. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Die Spinde sind mit getrennten Fächern für Straßenkleidung und Arbeitskleidung ausgerüstet. | Unternehmer |

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Unterweisung, arbeitsmedizinische-toxikologische Beratung, Betriebsanweisung. | Unternehmer |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 24 „Haut“ werden angeboten; Vorsorgekartei wird geführt. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Gebinde mit Bioziden und Systemreiniger sind gekennzeichnet. Biozide werden im Gefahrstofflager aufbewahrt. | Unternehmer |
| Zum Sammeln KSS-verunreinigter Putztücher stehen entsprechende Behältnisse bereit. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |
| TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen TRGS 611 Verwendungsbeschränkungen für wassermischbare bzw. wassergemischte Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten können DGUV Regel 109-003 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen DGUV Information 209-051 Keimbelastung wassergemischter Kühlschmierstoffe DGUV Regel 109-002 Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen |

# Text boxes

Schleifen mit wassergemischten KSS

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-08

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-08