Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Baustelle Elektroinstallation

Tätigkeit:	Mauernutfräsen, Dosensenken, Bohren, Stemmen, Reinigen

Bei den genannten Tätigkeiten werden in das Mauerwerk Schlitze bzw. Nuten gefräst, Dosenlöcher gesetzt, Bohrungen eingebracht oder Nuten bzw. Stege ausgestemmt. Dabei entstehen verfahrensbedingt größere Mengen an mineralischem Staub. Die Erfassung dieser Stäube erfolgt direkt am Elektrowerkzeug. Die entstehenden Stäube werden über den Ent­ stauber, der am Gerätesystem angeschlossen ist, direkt abgeschieden.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Mineralische Stäube: einatembare Staubfraktion alveolengängige Staubfraktion Quarz | Allgemeiner Staubgrenzwert für E­Staubfraktion: 10 mg/m³ A­Staubfraktion: 1,25 mg/m³ (bis Ende 2018 Beurteilungsmaß­ stab 3 mg/m³) Tätigkeiten mit alveolengängigen quarzhaltigen Stäuben sind krebs­ erzeugend nach TRGS 906 | Die freigesetzte Menge an mineralischen Stäuben ist abhängig von verschiedenen Parametern (Tätigkeit, Erfassungsgrad, Abscheidegrad usw.). |

### Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt kann das Auftreten und Freisetzen gesundheitsgefährdender mineralischer Stäube nicht vermieden werden. Die mineralischen Stäube werden über die Atmung in den Körper aufgenommen und können sich in den Atmungsorganen ablagern. Mit Gesundheitsgefährdungen muss gerechnet werden (chronische Bronchitis, Lungen­ emphysem, Silikose, aus der in einzelnen Fällen die Entstehung von Lungenkrebs möglich ist). Die Tätigkeit ist als krebserzeugend nach TRGS 906 eingestuft. Neuere Untersuchungsergebnisse deuten auf mögliche krebserzeugende Wirkungen in der Lunge durch alveolengängige Stäube hin.

Gefahrstoffmessungen auf Baustellen zeigen häufig deutliche AGW-Überschreitungen für die Staubfraktionen, sofern

»Altgeräte« bzw. nicht aufeinander abgestimmte Systeme von Mauernutfräse und Entstauber oder nicht abgesaugte Elektrowerkzeuge verwendet werden. Mit abgestimmten Gerätesystemen kann der AGW für die einatembare Staubfrak­ tion und der Beurteilungsmaßstab für die alveolengängige Staubfraktion in der Regel eingehalten und die Quarzkonzen­ tration minimiert werden. Dabei sind auch die allgemeinen Maßnahmen für staubarmes Arbeiten anzuwenden.

Substitution des freigesetzten Stoffs/Verfahrens nicht möglich, da Arbeiten im vorhandenen Mauerwerk erforderlich.

Einsatz eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich.

### Gefahren durch Hautkontakt

nicht gegeben

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

nicht gegeben

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Abgestimmte Gerätesysteme (Elektrowerkzeug und Entstauber) beschaffen und einsetzen | Vorgesetzter |
| Nur empfohlenes Zubehör beschaffen und einsetzen | Vorgesetzter |
| Betrieb, Wartung, Reinigung und Prüfung der Geräte und des Zubehörs nach Herstellerangaben | Vorgesetzter, alle Mitarbeiter |
| Für gute Durchlüftung sorgen. In kleineren Räumen Entstauber länger nachlaufen lassen | alle Mitarbeiter |
| Staubausbreitung verhindern | alle Mitarbeiter |
| Reinigung nicht durch Kehren sondern durch Aufsaugen oder mit Feuchtigkeit binden | Vorgesetzter, alle Mitarbeiter |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge für Staub allgemein und Quarz Pflichtvorsorge: Für Arbeiten unter ungünstigen Einflussfaktoren bei mehr als einer Stunde pro Schicht. Angebotsvorsorge: Alle anderen Tätigkeiten | Vorgesetzter |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge für Atemschutz Pflichtvorsorge: Benutzung von FFP3-Masken Angebotsvorsorge: Benutzung von FFP2­Masken | Vorgesetzter |

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Betriebsanweisung erarbeiten (Muster der BG ETEM kann verwendet werden) | Vorgesetzter |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch­toxikologische Beratung durchführen | Vorgesetzter |
| Auswahl, Bereitstellung und Verwendung von Gehörschutz, Augenschutz und Handschutz (Schutzhandschuhe). Atemschutz (mindestens eine Par­ tikel filtrierende Halbmaske der Klasse FFP2) ist zur Verfügung zu stellen und bei sichtbarer Staubentwicklung zu nutzen. | Vorgesetzter/alle Mitarbeiter |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |
| GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen – Gefahrstoffverordnung TRGS 559 Mineralischer Staub TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach GefStoffV DGUV Regel 112­190 Benutzung von Atemschutzgeräten DGUV Regel 112­192 Benutzung von Augen­ und Gesichtsschutz DGUV Regel 112­194 Einsatz von Gehörschutz |

# Text boxes

Mauernutfräsen, Dosensenken, Bohren, Stemmen, Ringen

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-09

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-09