Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:    Elektrische Betriebsstätte

Tätigkeit:	Füllen, Nachfüllen der SF6-Gasräume sowie Abpumpen von nicht verunreinigtem SF

Anschluss des SF6-Gaswartungsgerätes bzw. des SF6-Druckgasbehälters mit der Füllvorrichtung an den SF6-Gasraum, Prüfung auf Dichtigkeit der Anschlüsse und Leitungen, Durchführung des Füllvorganges, Abbau der Befüllvorrichtung. Abpumpen von SF6-Gas mit dem SF6-Gaswartungsgerät, Belüften und Öffnen der Gasräume, Durchführung der Instand- haltungsarbeitungen und Erweiterungsarbeiten bzw. Arbeiten nach der Durchführung von Stück- und Typprüfungen.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| SF6 | Keine Kennzeichnung nach GefStoffV. | Verwendete Menge unterschiedlich je nach Befüllvorgang. Freigesetzte Menge (nur bei Leckagen) in geringer Menge. |

## Gefahren durch Inhalation

Bei sachgemäßer Ausführung besteht keine Exposition gegenüber SF6.

Bei Leckagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass geringe Mengen an SF6 freigesetzt werden. Der Arbeits- platzgrenzwert für SF6 wird sicher eingehalten. Die geringe Menge führt zu keiner gesundheitlichen Gefährdung.

## Gefahren durch Hautkontakt

Nicht gegeben

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Mit einer Sauerstoffverdrängung durch SF6 ist nicht zu rechnen.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Technisch kann kein Ersatzstoff eingesetzt werden. | Unternehmer |
| Einsatz des SF6-Gaswartungsgerätes Typ , Hersteller bzw. der SF6-Füllvorrichtung Typ , Hersteller nach Angaben des Geräteherstellers und des Herstellers der SF6-Anlage bzw. des SF6-Betriebsmittel. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Einhaltung des Rauch-, Ess- und Trinkverbotes. | Unternehmer |
| Einhaltung des Verbotes von Arbeiten mit starker Wärmeentwicklung. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Betriebsanweisung liegt vor. | Unternehmer |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. | Unternehmer jährlich |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |

Gefahrstoffverordnung

TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

DGUV Information 213-013 (bisher: BGI 753) SF6-Anlagen und -Betriebsmittel

Technical Report IEC 62271-303 Anhang D

# Text boxes

Füllen, Nachfüllen der SF6-Gasräume sowie Abpumpen von nicht verunreinigtem SF6

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-15

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-15