Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Baustelle Elektroinstallation

Tätigkeit:	Arbeiten an Mineralwolleprodukten unbekannter Herkunft – Expositionskategorie 2 (nur Instandhaltung, keine Abbrucharbeiten!)

Im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden können bei Elektroinstallationsarbeiten an Innenwänden (Trennwänden) bzw. an Deckenbekleidungen (Zwischendecken) usw. Kontakte zu Dämmstoffen entstehen, 
die aus Gründen des Brand-, Schall-, Kälte-, oder Wärmeschutzes eingebaut wurden.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Faserstäube von Mineralwolle- produkten unbekannter Herkunft | Allgemeiner Staubgrenzwert für E-Fraktion: 10 mg / m³ A-Fraktion: 3 mg / m³ Faserstäube unbekannter Herkunft gelten als krebserzeugend Kate- gorie 21 nach TRGS 905 | Die freigesetzte Menge an Faserstäuben ist abhängig von verschiedenen Parametern (Alter, Bindungsverhalten des Materials, zu bearbeitende Fläche, Arbeitsverfahren usw.) |

1TRGS 905 (nach Stoff-Richtlinie RL 67/548/EWG) Kategorie 2 entspricht GHS-Einstufung (nach CLP-VO 1277/2008) Kategorie 1B: Stoffe, die wahrscheinlich beim Menschen Krebs erzeugen, Nachweis im Tierversuch.

### Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt kann das Auftreten und Freisetzen von Fasern nicht vermieden werden. Die faserhaltigen Stäube werden über die Atmung in den Körper aufgenommen und können sich in den Atmungsorganen ablagern. Beeinträchtigungen der Atemfunktionen, Reizungen der Atemwege können auftreten. Freigesetze Faserstäube aus alter Mineralwolle sind als Krebs erzeugend zu bewerten.

### Gefahren durch Hautkontakt

Durch Hautkontakt mit Fasern können Reizungen auftreten.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Durch Luft getragene Fasern können Augenreizungen auftreten.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Substitution nicht möglich, da Arbeiten in vorhandener Bausubstanz erforderlich |  |
| Einsatz eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich |  |
| Stand der Technik: Staubsauger mindestens Staubklasse M für Reinigungsarbeiten | Unternehmer |
| Nur empfohlenes Zubehör beschaffen und verwenden | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Betrieb, Wartung, Reinigung und Prüfung der Staubsauger nach Herstellerangaben, mindestens jedoch tägliche Inspektion, monatliche Wartung und jährliche Hauptuntersuchung | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Natürliche Lüftung sicherstellen | alle Mitarbeiter |
| Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen | alle Mitarbeiter |
| Staub-/Faserausbreitung verhindern (z. B. befeuchten) | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| PSA bereitstellen: Atemschutz FFP2, Korbbrille, Handschuhe (Leder, nitrilbeschichtete BW) | Unternehmer |
| Tragen: bei Überkopfarbeiten oder starker Staubentwicklung | alle Mitarbeiter |
| Reinigung nicht durch Kehren sondern durch Aufsaugen oder feucht binden | alle Mitarbeiter |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 1.4: Untersuchung anbieten nach G 26: bei Tragezeiten für FFP2-Maske > ½ Stunde/Tag | Unternehmer, Betriebsarzt |
| Aufnahme in Gefahrstoffverzeichnis/Betriebsanweisung/ Unterweisung/arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung | Unternehmer |

Angewendete Vorschriften:

TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe

DGUV Regel 112-190 (bisher: BGR 190) Benutzung von Atemschutzgeräten

DGUV Regel 112-192 (bisher: BGR 192) Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

DGUV Information 240-X (bisher: BGI 504-X ) Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge/Untersuchungen nach den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen

DGUV Information 240-014	G 1.4: „Staubbelastung“

DGUV Information 240-260	G 26: „Atemschutzgeräte“

# Text boxes

Arbeiten an Mineralwolleprodukten unbekannter Herkunft – Expositions- kategorie 2 (nur Instandhaltung, 
keine Abbrucharbeiten!)

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Angewendete Vorschriften/Literatur

Bestell-Nr. S017-17

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-17