Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:    Baustelle Elektroinstallation

Tätigkeit:	Arbeiten an Mineralwolleprodukten unbekannter Herkunft – keine oder geringe Faserstaubexposition - Expositionskategorie 1

Im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden können bei Elektroinstallationsarbeiten an Innenwänden (Trennwänden) bzw. an Deckenbekleidungen (Zwischendecken) usw. Kontakte zu Dämmstoffen entstehen, die aus Gründen des Brand-, Schall-, Kälte-, oder Wärmeschutzes eingebaut wurden.

Für folgende Tätigkeiten ist keine oder nur eine geringe Faserstaubexposition zu erwarten:

- Arbeiten an Innenwänden (Trennwänden, Vorsatzschalen)

  - ohne Demontage des Dämmstoffes

  - mit Demontage/Remontage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes, z. B. zum Einbau von Schaltern, Türen, Steckdosen, Leuchten und dergleichen

- Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken: Öffnen von Deckenabschnitten für Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten

  - mit Demontage/Remontage von Kassetten mit eingelegten Dämmplatten

  - mit Demontage/Remontage von aufgelegten oder an der Deckenunterseite befestigten kaschierten oder in Folie eingeschweißten Dämmplatten

  - mit Demontage/Remontage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten Dämmplatten von weniger als 3 m2

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Faserstäube von Mineralwolle- produkten unbekannter Herkunft | Allgemeiner Staubgrenzwert für E-Fraktion: 10 mg / m³ A-Fraktion: 3 mg / m³ Faserstäube unbekannter Herkunft gelten als krebserzeugend Kategorie 21 nach TRGS 905 | Die freigesetzte Menge an Faserstäuben ist abhängig von verschiedenen Parametern (Alter, Bindungsverhalten des Materials, zu bearbeitende Fläche, Arbeitsverfahren usw.) |

### Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt kann das Auftreten und Freisetzen von Fasern nicht vermieden werden. Die faserhaltigen Stäube werden über die Atmung in den Körper aufgenommen und können sich in den Atmungsorganen ablagern. Beeinträchtigungen der Atemfunktionen, Reizungen der Atemwege können auftreten. Freigesetze Faserstäube aus alter Mineralwolle sind 
als Krebs erzeugend zu bewerten.

### Gefahren durch Hautkontakt

Durch Hautkontakt mit Fasern können Reizungen auftreten.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Durch Luft getragene Fasern können Augenreizungen auftreten.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Substitution nicht möglich, da Arbeiten in vorhandener Bausubstanz erforderlich. |  |
| Einsatz eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich |  |
| Das Arbeitsverfahren ist nach dem Stand der Technik so auszuwählen, dass möglichst wenig Faserstaub freigesetzt wird, z. B. zerstörungsfreier Ausbau. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Ausgebautes Material darf nicht geworfen werden. | alle Mitarbeiter |
| Das Aufwirbeln von Staub ist zu vermeiden. Der Arbeitsplatz muss regelmäßig gereinigt werden. | alle Mitarbeiter |
| Reinigung nicht durch Kehren sondern durch Aufsaugen oder feucht binden. | alle Mitarbeiter |
| Stand der Technik: Staubsauger mindestens Staubklasse M für Reinigungsarbeiten. | Unternehmer |

1TRGS 905 (nach Stoff-Richtlinie RL 67/548/EWG) Kategorie 2 entspricht GHS-Einstufung (nach CLP-VO 1277/2008) Kategorie 1B: Stoffe, die wahrscheinlich beim Menschen Krebs erzeugen, Nachweis im Tierversuch.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Nur empfohlenes Zubehör beschaffen und verwenden | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Abfälle sind am Entstehungsort möglichst staubdicht zu verpacken und zu kennzeichnen. Für den Transport sind geschlossene Behältnisse (z. B. Tonnen, reißfeste Säcke, Big-Bags) zu verwenden. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Die Beschäftigten sollten bei den Tätigkeiten locker sitzende Arbeitskleidung und Schutzhandschuhe aus Leder oder Nitril beschichtete Baumwollhandschuhe tragen. Bei empfindlicher Haut sollten nach der Arbeit Hautpflegemittel benutzt werden. | Unternehmer, alle Mitarbeiter |
| Natürliche Lüftung sicherstellen. | alle Mitarbeiter |
| Aufnahme in Gefahrstoffverzeichnis/ Betriebsanweisung/ Unterweisung / Unternehmer arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. | alle Mitarbeiter |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |

Angewendete Vorschriften:

TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe

# Text boxes

Arbeiten an Mineralwolleprodukten unbekannter Herkunft – keine oder geringe Faserstaubexposition – Expositionskategorie 1

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-18

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-18