Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:   Orthopädieschuhtechnik/-technik

Tätigkeit:	Kleben von Schuheinlagenrohlingen mit lösemittelhaltigem Kleber

Aufrauen und staubfreies Vorbereiten der zu verklebenden Oberflächen. Manuelles Auftragen des Klebers auf die PUR- und Lederoberflächen mit einem Pinsel. Diese Tätigkeiten werden auf einem abgesaugten Arbeitstisch durchgeführt.

Die eingestrichenen Oberflächen werden anschließend in einem nicht abgesaugten Bereich auf einem Hordenwagen zum Trocknen abgelegt. Der Arbeitsraum (Halle) wird mit einer raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) belüftet. Nach einer Trocknungszeit von ca. 15 Minuten werden die beiden Oberflächen zusammengefügt und mit der Hand verpresst.

In der ca. 240 m² großen und 6 m hohen Halle befinden sich u. a. noch Pressen, Schleifmaschinen und Lagerbereiche.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| lösemittelhaltiger Kleber „Superkontakt“, Fa. Schnell | Spezialbenzin, Ethylacetat, Cyclohexan Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 2; H225 Aspirationsgefahr, Kat. 1; H304 Augenreizung, Kat. 2; H319 Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2; H315 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kat. 3; H336 Akut gewässergefährdend, Kat. 1; H400 Chronisch gewässergefährdend, Kat. 1; H410 | ca. 1,4 kg/ Tag |

### Gefahren durch Inhalation

Die Dämpfe des lösemittelhaltigen Klebers können eingeatmet werden, die Augen oder Atemwege reizen sowie Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Die Expositionsdauer beträgt 8 Stunden. Aufgrund der Hallengröße und bei eingeschalteter Absauganlage und RLT-Anlage werden die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehalten.

### Gefahren durch Hautkontakt

Durch direkten Kontakt des Klebers mit der Haut entstehen Reizungen. Es besteht eine mittlere Hautgefährdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Die Lösemitteldämpfe sind leichtentzündlich. Bei der Verarbeitung können insbesondere bei Ausfall der Absaugung explosionsfähige/ leichtentzündliche Dampf-Luftgemische entstehen.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Es wurde geprüft und festgestellt, dass der lösemittelhaltige Kleber nicht durch einen lösemittelfreien Kleber ersetzt werden kann. | Unternehmer |
| Beim Auftragen des Klebers werden die Dämpfe durch Saugöffnungen im Randbereich des Arbeitstisches abgesaugt. Die Abluft wird als Fortluft nach außen geleitet. Klebearbeiten werden nur bei eingeschalteter Absauganlage und RLT-Anlage durchgeführt. Störungen an diesen Anlagen werden gemäß DGUV R 109-002optisch und akustisch angezeigt; Dämpfe, die beim Trocknen im Hordenwagen entstehen, werden durch die RLT-Anlage beseitigt. | Mitarbeiter/Unternehmer |
| Jährliche Wirksamkeitsprüfung der Absaug- und RLT-Anlage mit Dokumentation. | Unternehmer Prüfungen durch Fa. Hund Termin: xx.xx.xxxx |
| Alle Klebearbeiten werden mit lösemittelbeständigen Handschuhen z. B. Nitrilkautschuk oder mit einem Fixierstab durchgeführt. Der Hautschutzplan (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) wird umgesetzt. | alle Mitarbeiter |
| Die Mitarbeiter tragen bei diesen Tätigkeiten einen Kittel; es stehen Spinde mit getrennten Fächern für Straßenkleidung und Arbeitskleidung zu Verfügung. | Mitarbeiter/Unternehmer |

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes, kein Feuer oder offenes Licht am Arbeitplatz. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Unterweisung, arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung, Betriebsanweisung. | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 24 „Haut“ werden angeboten. | Unternehmer/Mitarbeiter |
| Kleber und Kleberreste nicht in den Abfluss gießen sondern als Sonder- abfall entsorgen. |  |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |

TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen

TRGS 500 Schutzmaßnahmen

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

DGUV Regel 109-002 (bisher: BGR 121) Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen

DGUV Regel 112-195 (bisher: BGR 195) Benutzung von Schutzhandschuhen

# Text boxes

Kleben von Schuheinlagenrohlingen mit lösemittelhaltigem Kleber

Gefährdungs-beurteilung

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Bestell-Nr. S017-11

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-11