Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:   Textilreinigung mit Per

Tätigkeit:	Tätigkeiten im Bereich von Textilreinigungsmaschinen, in denen Ware mit Tetrachlorethen (Per) 
	gereinigt wird

Be- und Entladen der Maschine mit Reinigungsgut, Bedienen der Maschine.

Der Betriebsraum hat eine Grundfläche von mehr als 40 m2 und liegt nicht unter Erdgleiche.

Der Betrieb erfüllt die technischen und organisatorischen Anforderungen der 2. BlmSchV, insbesondere:

- Der Betriebsraum hat eine lüftungstechnische Anlage.

- Die Reinigungsmaschine ist mit einem Konzentrationsmessgerät ausgerüstet.

- Per und Per-haltige Rückstände werden im geschlossenen System gehandhabt.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |
| --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen, Perchlorethylen, Per) | Karzinogenität, Kat. 21; H351 Chronisch gewässergefährdend, Kat. 2; H411 | Abhängig von der Größe der Maschine, der Art und Menge des Reinigungsguts |

1 TRGS 905 (nach Stoff-Richtlinie RL 67/548/EWG) Kategorie 3 entspricht GHS-Einstufung (nach CLP-VO 1277/2008) Kategorie 2: Stoffe, die in Verdacht stehen Krebs zu erzeugen.

## Gefahren durch Inhalation

Per gelangt beim Öffnen der Ladetür und über die Verdunstung von Resten aus der gereinigten Ware in die Raumluft. Messungen ergaben schichtbezogene Luftkonzentrationen unterhalb eines Zehntels des ehemaligen Grenzwertes von 345 mg/m3 bzw. 50 ppm und Expositionsspitzen bis zu 100 ppm beim Be- und Entladen während einer Dauer von ca. 60 Sekunden.

Per ist in der TRGS 905 als reproduktionstoxisch, Kategorie 31 und als krebserzeugend, Kategorie 31 eingestuft. Es wird empfohlen, werdende Mütter nicht mit dem Be- und Entladen der Reinigungsmaschine zu  beschäftigen.

Schwangerschaften muss der Arbeitgeber an die staatliche Arbeitsschutzverwaltung melden.

## Gefahren durch Hautkontakt

Es besteht eine geringe Hautgefährdung beim Kontakt mit ungenügend getrockneter Ware.

## Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre kann durch Reinigungsgut entstehen, das mit brennbaren Flüssigkeiten verunreinigt ist.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Raumlufttechnische Anlage bewirkt mindestens 5-fache Luftwechselrate des gesamten Betriebsraumes | Unternehmer |
| Jährliche Prüfung der Textilreinigungsmaschine und der raumlufttechnischen Anlage durch eine befähigte Person | Unternehmer |
| Reinigungsmaschine täglich auf Dichtheit prüfen | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Reinigungsgut wird vor dem Befüllen auf Verschmutzung durch brennbare Flüssigkeiten kontrolliert | Mitarbeiter |
| Das Bedienungspersonal ist fachkundig (Nachweis z. B. durch einen Lehrgang oder eine Ausbildung) | Unternehmer |
| Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbots | Unternehmer/alle Mitarbeiter |
| Eine Betriebsanweisung hängt aus, Unterweisung erfolgt | Unternehmer |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 17 werden angeboten | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |
| DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.14 „Betreiben von Chemischreinigungen“ Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Verbindungen – 2. BImSchV – insbesondere §§ 2, 4, 12, 13 Betriebssicherheitsverordnung §§ 3, 4, 10, 14 |

1 TRGS 905 (nach Stoff-Richtlinie RL 67/548/EWG) Kategorie 3 entspricht GHS-Einstufung (nach CLP-VO 1277/2008) Kategorie 2: Stoffe, die in Verdacht stehen Krebs zu erzeugen.

# Text boxes

Gefährdungs-beurteilung

Textilreinigung mit Per

Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Beurteilung

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-13

Bestell-Nr. S017-13

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber