Erlaubnisschein zur Behebung einer Verstopfung innerhalb der Waschröhre

S 103   Stand: Februar 2012

- Der oder die Aufsichtsführende ist für die Einteilung eines zuverlässigen, in Notfall- und Rettungsverfahren geübten und geschulten Sicherungsposten verantwortlich.

- Er bzw. sie kann die Arbeiten zur Störungsbeseitigung innerhalb der Waschtrommel erst freigeben, nachdem alle in der Liste vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt und alle Beteiligten und beauftragten Personen über die Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen wurden.

- Die Störungsbeseitigung innerhalb der Maschine darf nur durch mindestens zwei unterwiesene Personen erfolgen. Der bzw. die Aufsichtsführende hat sich anhand der durch den Betriebsarzt vorliegenden Liste über die arbeitmedizinische Eignung der ausgewählten Personen informiert.

- Eine permanente Anwesenheit des/der Aufsichtsführenden ist nicht erforderlich. Er bzw. sie muss jedoch kurzfristig verfügbar sein und hat die Einhaltung der Schutzmaßnahmen in geeigneten Zeitabständen vor und während der Arbeiten zu überwachen.

- Der Erlaubnisschein muss von der aufsichtführenden Person und dem/den Sicherungsposten (oder Verantwortlichem eines Auftragnehmers) unterzeichnet sein. Er ist nur gültig bis zu einer längeren Unterbrechung oder einem Personalwechsel.

- Die Schutzmaßnahmen können erst nach der Beendigung der Arbeiten aufgehoben werden.

- Der Sicherungsposten muss jederzeit Hilfe herbeiholen können.

Aufsichtsführende(r): ……………………………………………............................................

Sicherungsposten: …………………………………………….............................................

| Vorbereitende Maßnahmen |  |
| --- | --- |
| Ist eine Heißwasserdesinfektion oder ein anderes geeignetes Desinfektionsverfahren durchgeführt? (Nur bei Bearbeitung von infektionsverdächtiger Wäsche) | ja | nein |
| Alle Abteile sind, soweit möglich, leer gefahren (Wäsche) | ja | nein |
| Alle Flotten sind abgelassen, abgepumpt oder abgesaugt | geprüft |
| Alle Abteile sind umfangreich gespült und Rückstände sind entfernt | geprüft |
| Maschine ist abgekühlt | geprüft |
| Heizaggregate sind ausgeschaltet und die Energiezufuhr wirksam unterbrochen | geprüft |
| Zu- und Ableitung aller Medien ist wirksam unterbrochen Gegen Betätigung gesichert | geprüft |
| Die Zuleitungen der Chemikalien sind geschlossen und gegen Betätigung gesichert | geprüft |
| Der Hauptschalter ist abgeschaltet und mit einem Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten gesichert | geprüft |
| Die Verdrehsicherung ist angebracht und wirksam | geprüft |
| Der Arbeitsbereich ist abgesperrt und das Warnschild aufgestellt | geprüft |
| Anhand der vorliegenden Einstufung für den Umgang mit Gefahrstoffen wurden die Gefährdungen ermittelt und die vorgegebenen Schutzmaßnahmen umgesetzt | ja | nein |

Folgende Schutzmaßnahmen sind umgesetzt:

Folgende Gefahrstoffe sind zu messen: Stoff Grenzwert

2 Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen gegen Gefahrstoffe Inhalative Exposition Freimessen durch Sachkundigen, gemäß BGR 117-1 Kapitel 4.2.5.3, mittels geeigneten und vorgegebenen Testverfahren Stoff Messergebnis Durch Sachkundigen freigegeben? ja nein ……………………………………………............................................ Unterschrift Sachkundige(r)

Dermale Exposition Folgende persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden Die Schutzausrüstung ist geprüft und tauglich.

Schutzmaßnahmen gegen Sauerstoffmangel Die Lüftung ist installiert und funktionstüchtig Freimessen durch Sachkundigen, gemäß BGR 117-1 Kapitel 4.2.5.3. Alle Kammern sind frei gemessen (BGI 534). ja nein Sauerstoffgehalt > 19%. Messgerätetyp: Atemschutz erforderlich (BGR 190 beachten) ja nein Typ: Wenn nein, kontinuierlich arbeitendes Sauerstoffmessgerät mit optischer und akustischer Warnfunktion ist mitzuführen.

Schutzmaßnahmen gegen Absturz Ist eine Maßnahme gegen Absturz notwendig? ja nein Wenn ja, festgelegter Anschlagpunkt: festgelegtes Auffangsystem:

Maßnahmen zur Rettung Ist zusätzliche Schutzausrüstung für Rettungspersonal und hilfsbedürftige Personen notwendig? ja nein Wenn ja, System:

Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefährdung Mitnahme nur von Handleuchten mit Kleinspannung SELV geprüft Kein Mitführen weiterer elektrischer Betriebsmittel ohne Freigabe des Aufsichtsführenden. Freigabe von elektrischen Betriebsmitteln zur Mitnahme in die Waschröhre nur nach Prüfung der Elektrofachkraft bezüglich Konformität mit BGR 117-1 Kapitel 4.9.1 Freigegebene, eingesetzte Betriebsmittel:

Organisatorische Schutzmaßnahmen Pausenzeiten festgelegt: Personalwechsel geplant mit:

Sonstige Schutzmaßnahmen

Die Kommunikation zwischen Sicherungsposten und den Personen zur Störungsbehebung ist während der Arbeit sichergestellt. geprüft

Freigabe

Alle festgelegten Maßnahmen sind ausgeführt und überprüft Arbeiten freigegeben Datum: ……………….…..…............ Uhrzeit: …….………..…… ……………………………………………............................................ Unterschrift Aufsichtsführender Festgelegte Maßnahmen zur Kenntnis genommen Datum: ……………….…..…............ Uhrzeit: …….………..…… ……………………………………………............................................ Unterschrift Sicherungsposten ……………………………………………............................................ 1. Unterschrift Mitarbeiter Störungsbeseitigung ……………………………………………............................................ 2. Unterschrift Mitarbeiter Störungsbeseitigung

Während der Arbeiten festgestellte und bisher unberücksichtigte Gefährdungen

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass nach der Störungsbehebung Bekleidungsteile die im Inneren der Röhre benetzt wurden, umgehend nach Beendigung der Arbeiten ausgetauscht werden müssen.

Ende der Arbeiten Datum: ……………….…..…............ Uhrzeit: …….………..…… ……………………………………………............................................ Unterschrift Aufsichtsführende(r)

Nach Beendigung der Arbeiten Dokument zurück an die QS.

# Text boxes

1 . 0 . 02 . 12 . 3